## Slide 1
Bienvenue chez Leapmotor B10 REEV

## Slide 2: TABLE DES MATIÈRES
Introduction
La technologie REEV
Comment cela fonctionne
Bon à savoir
Conclusion
Spécifications techniques
Votre rôle est essentiel
Voyager avec notre client

## Slide 3: Programme
Introduction
La technologie REEV
Comment cela fonctionne
Bon à savoir
Conclusion
Spécifications techniques
Votre rôle est essentiel
Voyager avec notre client

## Slide 4: 1. Introduction le rôle reEV
Avec la version « REEV », Leapmotor introduit la technologie Range Extended EV sur le B10 pour compléter la version VEB entièrement électrique disponible depuis le lancement.
Cette solution combine les avantages de la conduite électrique avec l’assurance d’une autonomie étendue, répondant aux préoccupations courantes des clients telles que :
Anxiété liée à l’autonomie
Peur de manquer de batterie avant d’atteindre la destination.
Temps de recharge
S’inquiéter du temps de recharge lors des longs trajets.
Infrastructure de recharge
Préoccupations concernant la disponibilité et la fiabilité des bornes de recharge.

## Slide 5: 1. Introduction B10 reEV – EXPÉRIENCE DE CONDUITE
Couple instantané et accélération en douceur
L’authentique sensation VE sans compromis.
Confort et sérénité
Fonctionnement extrêmement silencieux, vibrations réduites et pas de boîte de vitesses.
Confiance à chaque voyage
Performances constantes et autonomie étendue pour des déplacements sans stress.
Le B10 REEV offre une véritable expérience de conduite électrique.
Il utilise un moteur à combustion interne UNIQUEMENT comme GÉNÉRATEUR assurant :

## Slide 6: 1. Introduction B10 reEV – VOYAGEZ SANS STRESS
Le B10 REEV offre jusqu’à 900 km d’autonomie.
Le moteur ICE fonctionne uniquement comme un générateur, assurant un kilométrage prolongé lorsque la batterie est déchargée.
AVANTAGES
Utilisation quotidienne comme un VEB : profitez jusqu’à 80 km de conduite électrique pure pour vos trajets quotidiens.
Liberté pour les longs trajets : il suffit de faire le plein et de parcourir plus de 900 km d’autonomie sans stress.

## Slide 7: Programme
Introduction
La technologie REEV
  Comment cela fonctionne
  Bon à savoir
Conclusion
Spécifications techniques
Votre rôle est essentiel
Voyager avec notre client

## Slide 8: 2. La technologie REEV Comment cela marche
Le B10 REEV est alimenté par un moteur électrique monté à l’arrière et une batterie haute tension, tandis qu’un ICE embarqué agit uniquement comme un générateur lorsque la charge de la batterie est faible.
Pas d’embrayage, pas de changement de vitesses.
Un confort purement électrique.
Le MOTEUR ÉLECTRIQUE arrière entraîne la voiture en douceur et silencieusement, ce qui est typique des véhicules électriques
La batterie haute tension stocke l’énergie pour la conduite du VE
Le moteur ICE produit de l’électricité pour recharger la batterie et/ou alimenter le moteur électrique

## Slide 9: 2. La technologie REEV Bon à savoir
Pour tirer le meilleur parti de la technologie REEV, il y a quelques points clés que chaque conducteur doit connaître. Ceux-ci aideront à optimiser les performances et à assurer une expérience de conduite fluide.
1. Modes d’énergie :
Le B10 REEV offre 4 modes d’énergie adaptatifs (EV+, EV, Fuel, Power+) pour adapter la consommation d’énergie aux conditions de conduite. Cette flexibilité permet d’assurer :
Efficacité et performances maximales.
Expérience de conduite personnalisée pour chaque situation.
Pourquoi est-ce important ? Si le bon mode n’est pas sélectionné,
le plein potentiel de la voiture peut ne pas être pleinement exploité
l’expérience client pourrait être affectée négativement.

## Slide 10: 2. La technologie REEV Bon à savoir
2. État de charge de la batterie (SOC) :
Le B10 REEV se comporte comme un véhicule tout électrique, donc le SOC de la batterie est important.
Maintenez le SOC au-dessus de 15 % pour maintenir des performances et un confort optimaux. Si le SOC chute trop bas, le moteur ICE travaillera plus, ce qui réduira l’efficacité et augmentera le bruit.
Le système fournit automatiquement des alertes claires pour guider le conducteur lorsque le chargement ou le changement de mode est nécessaire.
SOC 20 %
SOC 15 %
SOC 10 %
3. Mode par défaut :
Chaque fois que la voiture redémarre, elle passe par défaut en mode EV, quelle que soit la façon dont elle a été laissée lorsqu’elle a été éteinte.
Conseillez aux clients de sélectionner le mode énergétique le plus approprié pour leur voyage afin de profiter d’une efficacité et d’une autonomie maximales.

## Slide 11: Programme
Introduction
La technologie REEV
Comment cela fonctionne
Bon à savoir
Conclusion
Spécifications techniques
Votre rôle est essentiel
Voyager avec notre client

## Slide 12: 3. Spécification technique B10 Reev - Points forts
Ravitaillement énergétique multiple
Moteurs | Électrique | 160 kW (218 ch)
 | ICE | 1,5 litre
Batterie | Capacité | 18,8 kWh
Autonomie | EV (WLTP) | 82 km*
 | Total - cycle mixte | 900 km*
Consommation (WLTP) | Fuel (cycle mixte) | 2,6 L/100 km*
 | Fuel (batterie faible **) | 6,2 L/100 km*
 | Émissions de CO2 | 59 g/km*
** Lorsque le niveau de la batterie est faible (<15 %)
* Données en cours d’homologation
Recharge CA
6.6kW
~ 3,5 h pleine charge
Charge CC
46 kW
Charge ~30 min 30-80 %
Réservoir d’essence
50 L

## Slide 13: 3. Spécification technique B10 REev - Récapitulatif et comparaison VEB
B10 VEB
56,2-67,1 kWh
361-434 km
361-434 km
160 kW (218 ch)
170 km/h
8 s
11 kW
140-168 kW
/
17,2-17,3 kW/100 km
/
0 g/100 km
1,780-1,845 kg
430 litres
* Données en cours d’homologation
** Boîte à outils plus grande sur le REEV
 | B10 REEV
Capacité de la batterie | 18,8 kWh
Autonomie des véhicules électriques (WLTP) | 82 km*
Autonomie totale - cycle mixte | 900 km*
Moteur électrique | 160 kW (218 ch)
Vitesse max. | 170 km/h
Accélération 0-100 | 7,5 s
Puissance de charge CA | 6,6 kW
Puissance de charge CC | 46 kW
Réservoir de carburant | 50 L
Consommation électrique (WLTP) | 17,8 kW/100 km*
Moteur | 1,5 L
Émissions de CO2 (WLTP) | 59 g/100 km*
Poids (kg) | 1,760 kg
Taille du coffre | 330 litres **

## Slide 14: 3. Spécification technique B10 reEV - Récapitulatif et comparaison VEB
Pas de Frunk disponible sous le capot
Volet de ravitaillement en carburant sur le côté gauche
Système d’échappement
Autres différences REEV vs VEB
REEV
VEB

## Slide 15: Programme
Introduction
La technologie REEV
Comment cela fonctionne
Bon à savoir
Conclusion
Spécifications techniques
Votre rôle est essentiel
Voyager avec notre client

## Slide 16: 4. VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL ENTRONS EN CONCESSION
Maintenant que vous avez maîtrisé la technologie, il est temps d’entrer dans la concession et de vous préparer à rencontrer nos clients.
Avant de commencer, demandez-vous :
SOMMES-NOUS PARFAITEMENT PRÉPARÉS ?
AVEZ-VOUS LE SENTIMENT DE POSSÉDER TOUTES LES CONNAISSANCES DONT VOUS AVEZ BESOIN ?
AVEZ-VOUS EXPLORÉ LE SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT ET LA SESSION DE MODE DE CONDUITE ?
AVEZ-VOUS TESTÉ LA VOITURE EN UTILISANT LES 4 MODES D’ÉNERGIE ?
Passons en revue certains points clés qui doivent toujours être partagés avec les clients

## Slide 17: 4. VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL 1. NIVEAUX SOC
À quels niveaux SOC des avertissements sont-ils donnés pour recommander de recharger la batterie ?
Comme sur n’importe quelle voiture électrique, les performances sont influencées par l’état de charge de la batterie (SoC) et d’autres conditions environnementales.
La technologie Leapmotor REEV avertit le client, en 3 étapes, à partir de 20 % de SOC, comme indiqué ci-dessous :
SoC FAIBLE À 20 % : puissance limitée. Rechargez bientôt.
SoC EXTRÊMEMENT FAIBLE À 10 % : limite de puissance sévère ! Chargez immédiatement.
SoC TRÈS FAIBLE À 15 % : Puissance très limitée. Rechargez maintenant.

## Slide 18: 4. VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL 2. ÉNERGIE DE LA BATTERIE
Pourquoi est-il important de ne jamais laisser la batterie descendre en dessous de 15 % de charge ?
Parce que si la batterie tombe en dessous de 15 %, le moteur ICE doit fonctionner à charge maximale pour compenser, ce qui rend la conduite bruyante et moins confortable
Le B10 REEV Leapmotor ne doit pas être conduit de cette manière.
Le SOC ne doit jamais descendre en dessous de 15 % car, dans ce cas, la puissance de sortie est limitée et le moteur thermique commencera à fonctionner à la charge maximale pour compenser ; il sera donc bruyant et inconfortable.

## Slide 19: 4. VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL 3. MODES D’ÉNERGIE
Quels sont les 2 modes d’énergie que nous recommandons pour la plupart des situations de conduite ?
La technologie REEV propose quatre modes d’énergie adaptatifs pour que la gestion de l’énergie et le comportement du véhicule correspondent parfaitement aux besoins du conducteur : En ce qui concerne la conduite quotidienne, 2 modes peuvent être proposés au client pour un fonctionnement courant.
Mode EV : qui permet de combiner le plaisir de la conduite électrique allié à l’efficacité énergétique et économique, jour après jour
Mode Fuel : qui permet une conduite en douceur en cas d’accès limité à une borne de recharge
Les 2 autres modes sont plutôt utilisés pour gérer des besoins/situations spécifiques qui peuvent survenir pendant la conduite

## Slide 20: 4. VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL 4. RÉGLAGES
Comment activer les modes d’énergie du système d’infodivertissement ?
Les modes d’énergie peuvent être sélectionnés de deux manières :
Dans le menu Paramètres
Dans le menu d’action rapide
Page d’accueil → Paramètres → Conduite
À partir de l’infodivertissement en utilisant le menu « Action rapide »

## Slide 21: Programme
Introduction
La technologie REEV
Comment cela fonctionne
Bon à savoir
Conclusion
Spécifications techniques
Votre rôle est essentiel
Voyager avec notre client

## Slide 22
Et maintenant, place aux choses sérieuses ! Nous sommes sur le point de rencontrer notre client et sa famille, qui ont une journée chargée à venir et ont besoin de vos conseils.
Les clients font face à des besoins différents chaque jour. Le B10 REEV est conçu pour tous les satisfaire et vous êtes ici pour le dire clairement.
Maintenant, entrons dans des situations réelles et apprenons à guider les clients en toute confiance.
SCÉNARIOS CLIENT
Scénario 1 Routine quotidienne
Scénario 2
Portée à distance
Scénario 3
Conduite EV étendue
Scénario 4 Conditions de conduite difficiles
5. VOYAGER AVEC NOTRE CLIENT SCÉNARIOS CLIENTS

## Slide 23: 5. VOYAGER AVEC NOTRE CLIENT SCÉNARIO 1
Scénario 1
Choisissez la réponse
Feed-back
5. VOYAGER AVEC NOTRE CLIENT SCÉNARIO 1
Le meilleur mode pour cette mission est EV, qui donne la priorité à la conduite électrique.
Le véhicule donnera la priorité à la traction tout électrique et démarrera automatiquement le générateur ICE uniquement lorsque la batterie sera inférieure à 25 %
C’est le mode recommandé pour les TRAJETS QUOTIDIENS, qui permet de combiner le plaisir de conduire électrique avec un faible coût d’exploitation.
Pour souligner : Le confort de la conduite tout électrique. Le démarrage ICE n’intervient uniquement en cas de besoin (SOC inférieur à 25 %)
N’oubliez pas de le dire... L’utilisation correcte de ce mode nécessite de planifier une recharge à destination pour maintenir les performances optimales pour le lendemain
Conseils

## Slide 24
Scénario 2
Choisissez la réponse
Feed-back
5. VOYAGER AVEC NOTRE CLIENT SCÉNARIO 2
Le meilleur mode pour cette mission est Fuel, qui donne la priorité à la conduite Fuel.
Le véhicule fonctionne en mode tout électrique tant que la charge de la batterie est supérieure à 75 % une fois que le générateur ICE commence à produire de l’électricité.
Ce mode assure une conduite fluide et ininterrompue sur les longues distances ou sur les routes de montagne.
Avantages pour le client :
pas d’anxiété liée à l’autonomie
moins d’arrêts ;
jusqu’à 900 km de liberté
N’oubliez pas de dire que...
Pour les trajets longue distance, rappelez aux clients qu’il est essentiel de garder la batterie chargée et qu’il est fortement recommandé d’activer le mode Économie de batterie
Moins de 75 % de charge, le client peut personnaliser le % de préservation de la batterie (entre 30 et 75 %)
2 étapes pour gérer :
Activer la fonction
Sélectionnez le niveau de batterie souhaité
Conseils

## Slide 25
Scénario 3
Choisissez la réponse
Feed-back
5. VOYAGER AVEC NOTRE CLIENT SCÉNARIO 3
Le meilleur mode pour cette mission est EV+, qui maximise la conduite électrique en utilisant presque toute la puissance de la batterie avant le début du générateur ICE.
Ce mode vous permet de conduire plus longtemps en tout électrique - par exemple pour parcourir les derniers kilomètres restants avant la destination - en utilisant la batterie autant que possible.
En passant en mode EV +, le générateur ICE démarrera à moins de 15 % au lieu de moins de 25 % en mode EV.
À souligner : selon le mode EV, également EV+ permet le confort de la conduite Full EV. Le générateur ICE ne commence qu’à un SOC inférieur à 15 %.
N’oubliez pas de le dire... Le client doit planifier une recharge à destination afin de garantir une bonne performance et éviter le stress lors du prochain voyage.
EV+ ne doit être utilisé que dans ces conditions spécifiques. Dans d’autres situations, il déchargera rapidement la batterie, ce qui peut affecter les performances.
Conseils

## Slide 26
Scénario 4
Choisissez la réponse
Feed-back
5. VOYAGER AVEC NOTRE CLIENT SCÉNARIO 4
Le meilleur mode pour cette mission est Power+, où la priorité est de maintenir les performances dans des conditions spécifiques :
Niveau de batterie faible
Conditions de démarrage très froides
Situations de puissance exigeantes
Le moteur thermique fonctionnera en continu pour produire de l'électricité à pleine capacité
Ce mode garantit une PUISSANCE SUFFISANTE même si le niveau de la batterie est faible (SOC inférieur à 15 %)
À souligner :
Le moteur thermique est toujours en marche,donnant la priorité aux besoins de propulsion du véhicule.
Ce mode fournit la puissance maximale du générateur ICE.
Conseils

## Slide 27: Programme
Introduction
La technologie RE EV
Comment cela fonctionne
Bon à savoir
Conclusion
Spécifications techniques
Votre rôle est essentiel
Voyager avec notre client

## Slide 28: 6. conclusion Récapitulatif
Théorie
Mise en pratique
Revoir attentivement cette formation
Poser des questions et partager des idées avec des collègues
Consulter des ressources supplémentaires telles que le manuel de l’utilisateur
Essai sur route du B10 REEV dans toutes les conditions
Essayer chaque mode d’énergie
Expérimenter des situations de batterie élevée et faible
Vous avez vu de véritables scénarios clients et appris comment le B10 REEV répond à leurs besoins.
Il est désormais clair que la technologie seule ne suffit pas.
Votre rôle de consultants commerciaux est essentiel.
Pour réussir, VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉPARÉ.
Votre préparation passe par 2 aspects :

## Slide 29: 6. conclusion Récapitulatif
La satisfaction client commence par votre préparation. Plus vous en savez, plus vous serez confiant - et plus vous gagnerez en confiance.
Bon travail et bonnes ventes avec le Leapmotor B10 REEV.
Théorie
Mise en pratique