## Slide 1
Benvenuti in Leapmotor B10 REEV

## Slide 2: Programma
Introduzione
La tecnologia REEV
Come funziona
Importante da sapere
Conclusione
Specifiche tecniche
Il tuo ruolo è assolutamente fondamentale
In viaggio con il nostro cliente

## Slide 3: Programma
Introduzione
La tecnologia REEV
Come funziona
Importante da sapere
Conclusione
Specifiche tecniche
Il tuo ruolo è assolutamente fondamentale
In viaggio con il nostro cliente

## Slide 4: 1. Introduzione il ruolo di reEV
Con la versione "REEV", Leapmotor introduce la tecnologia Range Extended EV sulla B10 per integrare la versione BEV 100% elettrica disponibile dal lancio.
Questa soluzione combina i vantaggi della guida elettrica con la rassicurazione di un'autonomia prolungata, prendendo in esame le più comuni preoccupazioni dei clienti:
Ansia da autonomia
Paura di esaurire la carica della batteria prima di giungere a destinazione.
Tempo di ricarica
Timori legati al tempo necessario per la ricarica durante i lunghi tragitti.
Infrastruttura di ricarica
Timori legati alla disponibilità e all'affidabilità delle colonnine di ricarica.

## Slide 5: 1. Introduzione B10 reEV – ESPERIENZA DI GUIDA
Coppia istantanea e accelerazione fluida
L'autentica sensazione EV senza compromessi.
Comfort e serenità
Funzionamento estremamente silenzioso, vibrazioni ridotte e assenza del cambio di velocità.
Fiducia durante ogni viaggio
Prestazioni costanti e autonomia prolungata per viaggi senza stress.
La B10 REEV offre un'esperienza di guida autenticamente elettrica.
Utilizza un motore a combustione interna SOLO come GENERATORE, garantendo:

## Slide 6: 1. Introduzione B10 reEV – VIAGGIARE SENZA STRESS
La B10 REEV offre fino a 900 km di autonomia.
Il motore ICE funziona solo come generatore, garantendo una percorrenza prolungata con una bassa carica della batteria.
VANTAGGI
Uso quotidiano come un BEV: fino a 80 km di guida 100% elettrica per i tragitti di tutti i giorni.
Libertà durante i lunghi viaggi: basta fare rifornimento e approfittare di oltre 900 km di autonomia complessiva senza stress.

## Slide 7: Programma
Introduzione
La tecnologia REEV
  Come funziona
  Importante da sapere
Conclusione
Specifiche tecniche
Il tuo ruolo è assolutamente fondamentale
In viaggio con il nostro cliente

## Slide 8: 2. La tecnologia REEV Come funziona
La B10 REEV è alimentata da un motore elettrico montato posteriormente e da una batteria ad alta tensione, mentre un ICE di bordo funge solo da generatore quando la carica della batteria è bassa.
Niente frizione, niente cambi di marcia. Solo puro comfort elettrico.
Il MOTORE ELETTRICO posteriore assicura un funzionamento fluido e silenzioso, tipico dei veicoli elettrici
La batteria ad alta tensione immagazzina energia per la guida EV
Il motore ICE produce elettricità per ricaricare la batteria e/o alimentare il motore elettrico

## Slide 9: 2. La tecnologia REEV Importante da sapere
Per ottenere il meglio dalla tecnologia REEV, ci sono alcuni punti chiave che ogni conducente dovrebbe conoscere. Essi aiuteranno a ottimizzare le prestazioni e a garantire un'esperienza di guida fluida.
1. Modalità energetiche:
La B10 REEV offre 4 modalità energetiche adattive (EV+, EV, Carburante, Potenza+) per adattare l'uso dell'energia alle condizioni di guida. Questa flessibilità garantisce:
Efficienza e massime prestazioni.
Un'esperienza di guida personalizzata in ogni situazione.
Perché è importante? Se non viene selezionata la modalità corretta,
il pieno potenziale dell'auto potrebbe non essere pienamente sfruttato
l'esperienza del cliente potrebbe essere influenzata negativamente.

## Slide 10: 2. La tecnologia REEV Importante da sapere
2. Stato di carica della batteria (SoC):
La B10 REEV si comporta come un vero e proprio EV. Quindi, il SoC della batteria è importante.
Mantenere un SoC superiore al 15% per garantire prestazioni e comfort ottimali. Se il SoC scende troppo, il motore ICE lavorerà di più, riducendo l'efficienza e aumentando il rumore.
Il sistema fornisce automaticamente avvisi chiari per informare il conducente quando sono necessarie modalità di ricarica o commutazione.
SoC 20%
SoC 15%
SoC 10%
3. Modalità predefinita:
Ogni volta che l'auto si riavvia, passa automaticamente alla modalità EV, indipendentemente dalla modalità che era inserita al momento dello spegnimento.
Consigliare ai clienti di selezionare la modalità energetica più adatta al viaggio per godere della massima efficienza e autonomia.

## Slide 11: Programma
Introduzione
La tecnologia REEV
Come funziona
Importante da sapere
Specifiche tecniche
Conclusione
Il tuo ruolo è assolutamente fondamentale
In viaggio con il nostro cliente

## Slide 12: 3. Specifiche tecniche B10 Reev - Punti salienti
Rifornimento multi-energia
Motori | Elettrico | 160 kW (218 CV)
 | ICE | 1,5 litri
Batteria | Capacità | 18,8 kWh
Autonomia | EV (WLTP) | 82 km *
 | Totale combinato | 900 km *
Consumo (WLTP) | Carburante (Combinato) | 2,6 l/100 km *
 | Carburante (bassa carica batteria **) | 6,2 l/100 km *
 | Emissioni di CO2 | 59 g/km *
** Quando il livello di carica della batteria è basso (<15%)
* Dati in corso di omologazione
Ricarica CA
6.6kW
~ 3,5 ore per
la ricarica completa
Ricarica CC
46kW
~30 min per la ricarica 30%-80%
Serbatoio carburante
50L

## Slide 13: 3. Specifiche tecniche B10 REev - Riepilogo e confronto BEV
 | B10 REEV | B10 BEV
Capacità batteria | 18,8kWh | 56,2-67,1 kWh
Autonomia EV (WLTP) | 82 km * | 361-434 km
Autonomia totale combinata | 900 km * | 361-434 km
Motore elettrico | 160 kW (218 CV) | 160 kW (218 CV)
Velocità massima | 170 km/h | 170 km/h
Accelerazione 0-100 | 7,5 s | 8 s
Potenza di ricarica CA | 6,6 kW | 11 kW
Potenza di ricarica CC | 46 kW | 140-168 kW
Serbatoio del carburante | 50L | /
Consumo elettrico (WLTP) | 17,8 kW/100km * | 17,2-17,3 kW/100km
Motore | 1.5L | /
Emissioni di CO2 (WLTP) | 59 g/100km* | 0 g/100km
Peso (kg) | 1.760 kg | 1.780-1.845 kg
Dimensioni del bagagliaio | 330 litri ** | 430 litri
* Dati in corso di omologazione
** Cassetta degli attrezzi più grande sulla REEV

## Slide 14: 3. Specifiche tecniche B10 REev - Riepilogo e confronto BEV
Frunk non disponibile sotto il cofano
Sportellino di rifornimento carburante sul lato sinistro
Impianto di scarico
Altre differenze REEV vs. BEV
REEV
BEV

## Slide 15: Programma
Introduzione
La tecnologia REEV
Come funziona
Importante da sapere
Specifiche tecniche
Il tuo ruolo è assolutamente fondamentale
Conclusione
In viaggio con il nostro cliente

## Slide 16: 4. IL TUO RUOLO È ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE ENTRIAMO IN CONCESSIONARIA
Ora che padroneggi la tecnologia, è il momento di entrare in concessionaria e di prepararti a incontrare i nostri clienti.
Prima di iniziare, chiediti:
SONO ASSOLUTAMENTE PREPARATO?
HAI LA SENSAZIONE DI AVER ACQUISITO TUTTE LE CONOSCENZE CHE TI SERVONO?
HAI ESPLORATO IL SISTEMA DI INFOTAINMENT E LA SESSIONE DELLE MODALITÀ DI GUIDA?
HAI PROVATO LA VETTURA UTILIZZANDO LE 4 MODALITÀ ENERGETICHE?
Rivediamo alcuni punti chiave che devono essere sempre condivisi con i clienti

## Slide 17: 4. IL TUO RUOLO È ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE 1. LIVELLI SoC
A quali livelli di SoC compaiono le segnalazioni per consigliare la ricarica della batteria?
Come per qualsiasi vettura elettrica, le prestazioni sono influenzate dallo stato di carica della batteria (SoC) e da altre condizioni ambientali.
La tecnologia Leapmotor REEV avverte il cliente in 3 fasi, a partire dal 20% di SoC, come mostrato di seguito:
LOW 20% SoC: potenza in uscita limitata. Ricaricare a breve.
EXTREMELY LOW 10% SoC: grave limitazione della potenza in uscita! Ricaricare immediatamente.
VERY LOW 15% SoC: potenza in uscita molto limitata. Ricaricare ora.

## Slide 18: 4. IL TUO RUOLO È ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE 2. ENERGIA BATTERIA
Perché è importante non lasciare mai che la carica della batteria scenda al di sotto
del 15%?
Perché, se la carica della batteria scende al di sotto del 15%, il motore ICE deve lavorare in condizioni di carico massimo, il che rende la guida rumorosa e meno confortevole
La Leapmotor B10 REEV non dovrebbe essere guidata in questo modo.
Il SoC non dovrebbe mai scendere al di sotto del 15% poiché, in questo caso, la potenza in uscita è limitata e il motore ICE inizierà a funzionare al carico massimo per compensare, diventando rumoroso e sgradevole.

## Slide 19: 4. IL TUO RUOLO È ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE 3. MODALITÀ ENERGETICHE
Quali due modalità di energia consigliamo per
la maggior parte
delle situazioni
di guida?
La tecnologia REEV offre quattro modalità energetiche adattive per adeguare la gestione dell'energia e il comportamento del veicolo alle esigenze del conducente. Per quanto riguarda la guida di tutti i giorni, è possibile suggerire al cliente due modalità per il funzionamento ordinario.
Modalità EV, che consente di combinare il piacere della guida elettrica con l'efficienza energetica e dei costi, su base quotidiana
Modalità Carburante, che consente una guida fluida durante i LUNGHI VIAGGI o in caso di accesso limitato a una colonnina di ricarica
Le altre due modalità sono invece utilizzate per gestire esigenze/situazioni specifiche che possono verificarsi durante la guida.

## Slide 20: 4. IL TUO RUOLO È ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE 4. DEI SEDILI
Come si attivano le modalità energetiche dal sistema di infotainment?
Le modalità energetiche possono essere selezionate in due modi:
Dal menu Impostazioni
Dal menu Azione Rapida
Home → Impostazioni → Guida
Dal sistema di infotainment, utilizzando il menu "Azione rapida"

## Slide 21: Programma
Introduzione
La tecnologia REEV
Come funziona
Importante da sapere
Specifiche tecniche
Conclusione
Il tuo ruolo è assolutamente fondamentale
In viaggio con il nostro cliente

## Slide 22
È il momento di passare alle cose serie! Stiamo per incontrare il cliente e la sua famiglia.
Li aspetta una giornata impegnativa e hanno bisogno dei tuoi consigli.
I clienti affrontano ogni giorno esigenze diverse. La B10 REEV è progettata per soddisfarle tutte e tu sei qui per chiarirlo.
Ora, entriamo in situazioni di vita reale e impariamo a guidare i clienti con fiducia.
SCENARI CON I CLIENTI
Scenario 1 Routine quotidiana
Scenario 2
Autonomia prolungata
Scenario 3
Guida EV prolungata
Scenario 4 Condizioni di guida impegnative
5. IN VIAGGIO CON IL NOSTRO CLIENTE SCENARI DEL CLIENTE

## Slide 23: 5. IN VIAGGIO CON IL NOSTRO CLIENTE SCENARIO 1
Scenario 1
Scegli la risposta
Feedback
5. IN VIAGGIO CON IL NOSTRO CLIENTE SCENARIO 1
La modalità migliore per questa missione è EV, che privilegia la guida elettrica.
Il veicolo darà priorità alla potenza elettrica pura e avvierà automaticamente il generatore ICE solo quando il livello di carica della batteria è inferiore al 25%.
Questa è la modalità consigliata per gli SPOSTAMENTI QUOTIDIANI, in quanto consente di combinare il piacere della guida elettrica con bassi costi di esercizio.
Da sottolineare: il comfort della guida Full EV. Con supporto ICE solo quando necessario (SoC inferiore al 25%)
Non dimenticare di dire che... L'uso corretto di questa modalità richiede la pianificazione di una ricarica a destinazione per mantenere prestazioni ottimali il giorno successivo
Suggerimenti

## Slide 24
Scenario 2
Scegli la risposta
Feedback
5. IN VIAGGIO CON IL NOSTRO CLIENTE SCENARIO 2
La modalità migliore per questa missione è CARBURANTE, che privilegia la guida con carburante.
Il veicolo funziona in modalità di guida Full EV fino a quando la carica della batteria è superiore al 75%; al di sotto di questo valore, il motore ICE inizia a generare elettricità.
Questa modalità garantisce una guida fluida e ininterrotta sulle lunghe percorrenze o su strade di montagna.
Vantaggi per il cliente:
nessuna ansia da autonomia
minor numero di soste
fino a 900 km di libertà
Non dimenticare di dire...
Per le lunghe percorrenze, ricorda ai clienti che è fondamentale mantenere la batteria carica e consiglia vivamente di attivare la modalità di risparmio energetico
Al di sotto del 75% di carica, il cliente può personalizzare la percentuale di conservazione della batteria (nell'intervallo 30%-75%)
Due passaggi da gestire:
Attivare la funzione
Selezionare il livello di carica desiderato
Suggerimenti

## Slide 25
Scenario 3
Scegli la risposta
Feedback
5. IN VIAGGIO CON IL NOSTRO CLIENTE SCENARIO 3
La modalità migliore per questa missione è EV+, che massimizza la guida elettrica utilizzando quasi tutta la carica della batteria prima dell'avvio del motore ICE.
Questa modalità consente di guidare più a lungo in modalità 100% elettrica, ad esempio per percorrere gli ultimi km prima di giungere a destinazione, utilizzando il più possibile la batteria.
Passando alla modalità EV+, il generatore ICE si avvierà con un livello di carica inferiore al 15% (anziché al 25%, come in modalità EV).
Da sottolineare: come per la modalità EV, anche EV+ offre il comfort della guida Full EV. Il motore ICE si avvia solo con un SoC inferiore al 15%.
Non dimenticare di dire che... Il cliente deve pianificare una ricarica a destinazione per garantire prestazioni fluide ed evitare lo stress durante il viaggio successivo.
La modalità EV+ dovrebbe essere utilizzata solo in queste condizioni specifiche. In altre situazioni, la batteria si scarica rapidamente, il che può influire negativamente sulle prestazioni.
Suggerimenti

## Slide 26
Scenario 4
Scegli la risposta
Feedback
5. IN VIAGGIO CON IL NOSTRO CLIENTE SCENARIO 4
La modalità migliore per questa missione è Potenza+, dove la priorità è preservare le prestazioni in condizioni specifiche:
basso livello di carica della batteria
condizioni di avviamento a temperature molto basse
situazioni impegnative di erogazione della potenza
Il motore ICE funzionerà in modo continuo per generare elettricità a piena capacità
Questa modalità garantisce una POTENZA SUFFICIENTE anche a bassi livelli di carica della batteria (SoC inferiore al 15%).
Da sottolineare:
Il motore ICE è sempre in funzione, dando la priorità alle esigenze di propulsione del veicolo.
Questa modalità fornisce la massima potenza in uscita del generatore ICE.
Suggerimenti

## Slide 27: Programma
Introduzione
La tecnologia REEV
Come funziona
Importante da sapere
Specifiche tecniche
Conclusione
In viaggio con il nostro cliente
Il tuo ruolo è assolutamente fondamentale

## Slide 28: 6. conclusione sintesi
Teoria
Pratica
Esamina attentamente questo corso
Poni domande e condividi gli approfondimenti con i colleghi
Consulta risorse aggiuntive, come il libretto d'uso e manutenzione
Prova la B10 REEV in tutte le condizioni
Prova tutte le modalità energetiche
Sperimenta situazioni con carica della batteria alta e bassa
Hai visto gli scenari reali dei clienti e hai imparato come la B10 REEV soddisfa le loro esigenze.
Ora è chiaro: la tecnologia da sola non basta.
Il tuo ruolo di consulente di vendita è essenziale.
Per avere successo, È NECESSARIO ESSERE PREPARATI.
La tua preparazione passa attraverso due aspetti:

## Slide 29: 6. conclusione sintesi
La soddisfazione del cliente inizia con la tua preparazione. Quanto più si conosce, tanto più si è sicuri di sé e si costruisce un rapporto di maggiore fiducia.
Buon lavoro e ottime vendite con Leapmotor B10 REEV.
Teoria
Pratica