## Slide 1
Welkom bij Leapmotor B10 REEV

## Slide 2: INHOUD
Inleiding
De REEV-technologie
Hoe het werkt
Belangrijk om te weten
Conclusie
Technische gegevens
Jouw rol vormt de sleutel
Reizen met onze klant

## Slide 3: Agenda
Inleiding
De REEV-technologie
Hoe het werkt
Belangrijk om te weten
Conclusie
Technische gegevens
Jouw rol vormt de sleutel
Reizen met onze klant

## Slide 4: 1. Inleiding de reEV-rol
Met de "REEV"-versie introduceert Leapmotor de Range Extended EV-technologie op de B10 als aanvulling op de volledig elektrische BEV-versie die sinds de lancering beschikbaar is.
Deze oplossing combineert de voordelen van elektrisch rijden met de geruststelling van een grotere actieradius en biedt een oplossing voor veelvoorkomende zorgen van klanten, zoals:
Bereikangst
Angst dat de accu ontladen raakt voordat de bestemming bereikt is.
Laadtijd
Zorgen over de tijd die nodig is om tijdens lange reizen te laden.
Laadinfrastructuur
Zorgen over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van laadstations.

## Slide 5: 1. Introductie B10 reEV – RIJERVARING
Onmiddellijk koppel en een vlotte acceleratie
Het authentieke EV-gevoel zonder compromissen.
Comfort en sereniteit
Extreem stille werking, minder trillingen en geen versnellingsbak.
Vertrouwen tijdens elke reis
Consistente prestaties en een grotere actieradius voor stressvrij reizen.
De B10 levert eenechte elektrische rijervaring.
De B10 gebruikt een verbrandingsmotor ALLEEN als een GENERATOR voor:

## Slide 6: 1. Introductie B10 reEV – STRESSVRIJ REIZEN
De B10 REEV biedt een actieradius tot 900 km.
De verbrandingsmotor werkt alleen als een generator, waardoor meer kilometers kunnen worden gereden wanneer de accu ontladen raakt.
VOORDELEN
Dagelijks gebruik als een BEV: geniet van 80 km puur elektrisch rijden voor dagelijkse ritten.
Vrijheid voor lange reizen: gewoon tanken en zonder stress meer dan 900 km afleggen.

## Slide 7: Agenda
Inleiding
De REEV-technologie
  Hoe het werkt
  Belangrijk om te weten
Conclusie
Technische gegevens
Jouw rol vormt de sleutel
Reizen met onze klant

## Slide 8: 2. De REEV-technologie Hoe het werkt
De B10 REEV wordt aangedreven door een aan de achterzijde gemonteerde elektrische motor en een hoogspanningsaccu, terwijl een verbrandingsmotor als een generator fungeert wanneer de acculading laag is.
Geen koppeling, geen schakelen. Gewoon puur elektrisch comfort.
ELEKTRISCHE MOTOR achter drijft de auto op een voor EV typische soepele en stille wijze aan
Hoogspanningsaccu slaat energie op voor elektrisch rijden
Verbrandingsmotor wekt elektriciteit op om de accu op te laden en/of de elektrische motor van stroom te voorzien

## Slide 9: 2. De REEV-technologie Belangrijk om te weten
Om het beste uit de REEV-technologie te halen, zijn er een aantal belangrijke punten die elke bestuurder moet weten. Deze helpen de prestaties te optimaliseren en zorgen voor een soepele rijervaring.
1. Energiemodi:
De B10 REEV biedt 4 adaptieve energiemodi (EV+, EV, Brandstof, Voeding+) om het energieverbruik aan de rijomstandigheden aan te passen. Deze flexibiliteit waarborgt:
Maximale efficiëntie en prestaties.
Een persoonlijke rijervaring in elke situatie.
Waarom is dit belangrijk? Als de juiste modus niet is geselecteerd,
wordt het volledige potentieel van de auto mogelijk niet volledig benut
kan de klantervaring negatief worden beïnvloed.

## Slide 10: 2. De REEV-technologie Belangrijk om te weten
2. Laadstatus van de accu (SOC):
De B10 REEV gedraagt zich als een volledige EV. Daarom is SOC van de accu belangrijk.
Houd SOC boven 15% om optimale prestaties en comfort te behouden. Als SOC te laag wordt, moet de verbrandingsmotor harder werken, waardoor de efficiëntie afneemt en het geluid toeneemt.
Het systeem geeft automatisch duidelijke waarschuwingen om de bestuurder te begeleiden wanneer laad- of schakelmodi nodig zijn.
SOC 20%
SOC 15%
SOC 10%
3. Standaardmodus:
Elke keer dat de auto opnieuw wordt gestart, wordt deze standaard in de modus EV gezet, ongeacht de modus waarin de auto zich bevond toen deze werd uitgeschakeld.
Adviseer klanten om de meest geschikte energiemodus voor hun reis te selecteren om te genieten van maximale efficiëntie en bereik.

## Slide 11: Agenda
Inleiding
De REEV-technologie
Hoe het werkt
Belangrijk om te weten
Conclusie
Technische gegevens
Jouw rol vormt de sleutel
Reizen met onze klant

## Slide 12: 3. Technische gegevens B10 reev - Highlights
Meervoudig herladen van energie
Motoren | Elektrisch | 160 kW (218 pk)
 | ICE | 1,5 liter
Accu | Capaciteit | 18,8 kWh
Actieradius | EV (WLTP) | 82 km *
 | Totaal gecombineerd | 900 km *
Verbruik (WLTP) | Brandstof (gecombineerd) | 2,6 l/100 km *
 | Brandstof (accu bijna leeg **) | 6,2 l/100 km *
 | CO2-uitstoot | 59 g/km *
** Als de accu bijna leeg is (<15%)
* Gegevens onder homologatie
AC-laden
6,6kW
volledig laden ~3,5uur
DC-laden
46kW
30%-80% laden ~30 min
Brandstoftank
50l

## Slide 13: 3. Technische gegevens B10 REEV - Samenvatting en vergelijking BEV
 | B10 REEV
Accucapaciteit | 18,8kWh
Actieradius EV (WLTP) | 82 km *
Totaal bereik gecombineerd | 900 km *
Elektrische motor | 160 kW (218 pk)
Maximumsnelheid | 170 km/uur
Acceleratie 0-100 | 7,5 s
AC-laadvermogen | 6,6 kW
DC-laadvermogen | 46 kW
Brandstoftank | 50l
Elektrisch verbruik (WLTP) | 17,8 kW/100km *
Motor | 1.5L
CO2-uitstoot (WLTP) | 59 g/100km*
Gewicht (Kg) | 1,760 kg
Volume bagageruimte | 330 liter **
B10 BEV
56,2-67,1 kWh
361-434 km
361-434 km
160 kW (218 pk)
170 km/uur
8 s
11 kW
140-168 kW
/
17,2-17,3 kW/100km
/
0 g/100km
1.780-1.845 kg
430 liter
* Gegevens onder homologatie
** Grotere toolbox in de REEV

## Slide 14: 3. Technische gegevens B10 reEV - Samenvatting en vergelijking BEV
Geen Frunk beschikbaar onder de motorkap
Tankklep aan de linkerzijde
Uitlaatsysteem
Overige verschillen REEV v. BEV
REEV
BEV

## Slide 15: Agenda
Inleiding
De REEV-technologie
Hoe het werkt
Belangrijk om te weten
Conclusie
Technische gegevens
Jouw rol vormt de sleutel
Reizen met onze klant

## Slide 16: 4. JOUW ROL VORMT DE SLEUTEL LATEN WE NU DE DEALER BINNENGAAN
Nu je de technologie onder de knie hebt, is het tijd om bij de dealer binnen te stappen en je op het ontmoeten van onze klanten voor te bereiden.
Stel jezelf de volgende vraag voordat we beginnen:
ZIJN WE VOLLEDIG VOORBEREID?
BESCHIK JE OVER ALLE KENNIS DIE JE NODIG HEBT?
HEB JE HET INFOTAINMENTSYSTEEM EN DE RIJMODI VERKEND?
HEB JE DE AUTO GETEST MET DE 4 ENERGIEMODI?
Laten we enkele belangrijke punten bekijken die altijd met klanten moeten worden gedeeld

## Slide 17: 4. JOUW ROL VORMT DE SLEUTEL 1. SOC-NIVEAUS
Bij welke SOC-niveaus worden waarschuwingen gegeven die het laden van de accu aanbevelen?
Zoals bij elke elektrische auto worden de prestaties beïnvloed door de laadstatus van de accu (SoC) en andere omgevingsomstandigheden.
De REEV-technologie van Leapmotor waarschuwt de klant in 3 stappen zodra SOC is gedaald tot 20%, zoals hieronder is getoond:
SoC LAAG 20%: vermogen beperkt. Snel laden.
SoC EXTREEM LAAG 10%: ernstige vermogenslimiet! Onmiddellijk opladen.
SoC ZEER LAAG 15%: vermogen zeer beperkt. Nu laden.

## Slide 18: 4. JOUW ROL VORMT DE SLEUTEL 2. ACCU-ENERGIE
Waarom is het belangrijk dat de acculading nooit tot onder 15% daalt?
Als de acculading tot onder 15% daalt, moet de verbrandingsmotor ter compensatie bij maximale belasting werken, waardoor het rijden luidruchtig en minder comfortabel wordt
Er zou nooit op deze manier met de Leapmotor B10 REEV moeten worden gereden.
SOC mag nooit lager zijn dan 15%, omdat in dit geval het vermogen beperkt is en de verbrandingsmotor bij maximale belasting begint te werken om te compenseren en daardoor rumoerig en oncomfortabel wordt.

## Slide 19: 4. JOUW ROL VORMT DE SLEUTEL 3. ENERGIEMODI
Welke 2 energiemodi raden we voor de meeste rijsituaties aan?
De REEV-technologie biedt vier adaptieve energiemodi om het energiebeheer en het gedrag van het voertuig aan de behoeften van de bestuurder aan te passen. Als het gaat om dagelijks rijden, kunnen voor algemeen gebruik 2 modi aan de klant worden voorgesteld.
Modus EV: maakt het mogelijk om dagelijks elektrisch rijplezier te combineren met energie- en kostenefficiëntie
Modus Brandstof: deze modus maakt soepel rijden mogelijk in geval van LANGEAFSTANDSRITTEN en beperkte toegang tot laadstations
De andere 2 modi worden in plaats daarvan gebruikt om specifieke behoeften/situaties te beheren die zich tijdens het rijden kunnen voordoen.

## Slide 20: 4. JOUW ROL VORMT DE SLEUTEL 4. INSTELLINGEN
Hoe schakel je de energiemodi in via het infotainmentsysteem?
De energiemodi kunnen op twee manieren geselecteerd worden:
Vanuit het menu Instellingen
Vanuit het menu Snelle actie
Startpagina → Instellingen → Rijden
Via infotainment in het menu "Snelle actie"

## Slide 21: Agenda
Inleiding
De REEV-technologie
Hoe het werkt
Belangrijk om te weten
Conclusie
Technische gegevens
Jouw rol vormt de sleutel
Reizen met onze klant
Notes: PETER CHE SPINGE E LA FA ENTRARE ???

## Slide 22
Nu gaan we serieus aan de slag! We staan op het punt om onze klant en zijn familie te ontmoeten. Zij hebben een drukke dag voor de boeg en hebben jouw advies nodig.
Klanten worden elke dag met verschillende behoeften geconfronteerd. De B10 REEV is ontworpen om aan alle te voldoen en jij bent hier om dat duidelijk te maken.
Laten we nu in real-life situaties stappen en leren hoe we klanten met vertrouwen begeleiden.
KLANTSCENARIO'S
Scenario 1 Dagelijkse routine
Scenario 2
Grote actieradius
Scenario 3
Langer EV-rijden
Scenario 4 Uitdagende rijomstandigheden
5. REIZEN MET ONZE KLANT KLANTSCENARIO'S

## Slide 23: 5. REIZEN MET ONZE KLANT SCENARIO 1
Scenario 1
Kies het antwoord
Feedback
5. REIZEN MET ONZE KLANT SCENARIO 1
De beste modus voor deze missie is EV, die prioriteit geeft aan elektrisch rijden.
Het voertuig geeft prioriteit aan puur elektrische aandrijving en start de verbrandingsmotor-generator automatisch wanneer de acculading tot onder 25% is gedaald.
Deze modus wordt aanbevolen voor DAGELIJKS WOON-WERKVERKEER en combineert het plezier van elektrisch rijden met lage bedrijfskosten.
Benadrukken: Het comfort van volledig EV-rijden. De verbrandingsmotor start alleen wanneer dat nodig is (SOC lager dan 25%).
Vergeet niet om te zeggen dat... Het juiste gebruik van deze modus het plannen van laden op bestemming vereist om de prestaties optimaal te houden voor de volgende dag.
Tips

## Slide 24
Scenario 2
Kies het antwoord
Feedback
5. REIZEN MET ONZE KLANT SCENARIO 2
De beste modus voor deze missie is Brandstof, die prioriteit geeft het rijden op brandstof.
Het voertuig rijdt volledig elektrisch zolang de acculading meer dan 75% bedraagt. Zodra de acculading hieronder is gedaald, begint de verbrandingsmotor elektriciteit op te wekken.
Deze modus zorgt voor soepel, ononderbroken rijden voor lange afstanden of op bergwegen.
Voordelen klant:
geen bereikangst
minder stops
vrijheid tot 900km
Vergeet niet te zeggen dat…
Voor langeafstandsritten, herinner klanten eraan dat het belangrijk is om de accu opgeladen te houden, en het wordt ten zeerste aanbevolen om de accuspaarmodus te activeren
Onder 75% van de lading kan de klant het accubehoud-% aanpassen (in het bereik van 30 – 75%)
Beheren in 2 stappen:
Activeer de functie
Selecteer het gewenste accuniveau
Tips

## Slide 25
Scenario 3
Kies het antwoord
Feedback
5. REIZEN MET ONZE KLANT SCENARIO 3
De beste modus voor deze missie is EV+. Deze maximaliseert het elektrisch rijden door bijna al het accuvermogen te gebruiken voordat de verbrandingsmotor wordt gestart.
Met deze modus kun je langer 100% elektrisch rijden - bijvoorbeeld de laatste paar kilometer tot de bestemming is bereikt - door voor zover mogelijk de accu te gebruiken.
Door over te schakelen naar de modus EV+, start de verbrandingsmotor-generator bij een acculading lager dan 15% in plaats van 25% in de modus EV.
Benadrukken: De modus EV+ biedt het comfort van volledig EV-rijden, net als de modus EV. De verbrandingsmotor start alleen wanneer SOC lager dan 15% is.
Vergeet niet te zeggen dat... De klant het laden op de plaats van bestemming moet plannen om soepele prestaties te garanderen en stress bij de volgende rit te voorkomen.
EV+ mag alleen onder deze specifieke omstandigheden worden gebruikt. In andere situaties zal deze modus de accu snel ontladen, wat de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Tips

## Slide 26
Scenario 4
Kies het antwoord
Feedback
5. REIZEN MET ONZE KLANT SCENARIO 4
De beste modus voor deze missie is Voeding+. Deze biedt prioriteit aan het behoud van de prestaties onder specifieke omstandigheden:
laag accuniveau
zeer koude startomstandigheden
situatie die veel vermogen vereist
De verbrandingsmotor zal continu draaien om op volle capaciteit elektriciteit op te wekken
Deze modus zorgt voor VOLDOENDE VERMOGEN, zelfs bij lage accuniveaus (SOC onder 15%).
Benadrukken:
De verbrandingsmotor draait altijd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de aandrijving van het voertuig.
Deze modus biedt de maximale vermogensafgifte van de verbrandingsmotor-generator.
Tips

## Slide 27: Agenda
Inleiding
De REEV-technologie
Hoe het werkt
Belangrijk om te weten
Conclusie
Technische gegevens
Jouw rol vormt de sleutel
Reizen met onze klant

## Slide 28: 6. conclusie samenvatting
Theorie
De praktijk
Bekijk deze cursus zorgvuldig opnieuw
Stel vragen en deel inzichten met collega's
Controleer aanvullende bronnen, zoals de gebruikershandleiding
Testrit met de B10 REEV onder alle omstandigheden
Probeer elke energiemodus
Ervaar zowel situaties met een hoge als een lage acculading
Je hebt echte klantscenario's gezien en geleerd hoe de B10 REEV voldoet aan hun behoeften.
Nu is het duidelijk: technologie alleen is niet genoeg.
Jouw rol als verkoopadviseur is essentieel.
Om te slagen, MOET JE VOORBEREID ZIJN.
Je voorbereiding bestaat uit 2 aspecten:

## Slide 29: 6. conclusie samenvatting
Klanttevredenheid begint bij jouw voorbereiding. Hoe meer je weet, hoe zekerder je zult zijn - en hoe meer vertrouwen je zult opbouwen.
Veel succes en veel plezier met het verkopen van de Leapmotor B10 REEV.
Theorie
De praktijk